## Slide 1: 캡스톤디자인
정상범
이상호
이성대
이용석

## Slide 2: H/W TEST 측정 방법
책상 위에 TAG를 놓고 측정
바닥에 TAG를 놓고 측정
바닥에서 점자블록 밑에 TAG를 놓고 측정
태그와 sensor가 수평을 이루게 하여 측정

## Slide 3: H/W TEST 측정 결과
테스트 결과
  Arduino 101
Arduino 101 보드
Datasheet 상 RC522의 최대 인식거리  50mm
ID-12LA의 최대 인식거리  120mm

## Slide 4: H/W TEST 측정 결과 문제점
Datasheet에 기재된 만큼 성능이 좋지 않다.  비교적 가까운 거리에도 Sensor를 통해 인식하지 못하는 경우가 발생  더 좋은 Sensor(ID-20LA)이용으로 해결
센서를 기울이는 경우 Sensing이 제대로 되지 않는다.  기울어져 있는 지팡이의 특성을 고려하여 Sensor를 배치하여야 함.

## Slide 5: 요구사항 분석
1. 실내에서 이동에 도움이 되는 정보가 필요하다.
1.1. 정보를 수집할 보조 기기가 필요하다.
1.1.1. 보조기기가 이동에 지장을 주면 안된다.
1.1.2. 보행 속도에 맞는 정보의 수집이 필요하다.
1.2 . 정보가 있는 곳의 위치를 알 수 있어야 한다.
2. 정보를 통해 위치를 알아야 한다.
2.1. 현재 위치를 알아야 한다.
2.2. 현재 위치를 기준으로 주변 위치를 알아야 한다.
2.2.1. 현재 위치 기준의 4방향과 방향에 따른 위치정보의 거리를 알 수 있어야한다.
2.2.2. 방향성을 알기 위해 방향을 판단할 기준점이 필요하다.
2.3 . 위치 정보가 시각장애인에게 도움이 되는 정보여야 한다.
3. 위치 정보를 시각장애인에게 전달해야 한다.
3.1. 시각이 제한적이므로 다른 감각을 이용해야 한다.
3.2. 위치 정보를 전달할 매체가 필요하다.
3.2.1. 접근성이 높아야 한다.
3.2.2. 사용에 어려움이 없어야 한다.